## Slide 1: LDMOS 算例对标 本周工作进展
生效物理模型与关键结果通过工程验收
完整电热曲线、最终等温回归与同环境性能对比
R11 阶段汇报
Vela TCAD
Notes: 依据 report.md 第1节。封面不恢复用户已删除的周期和会议用途。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 2: 物理与结果通过验收，CPU 效率仍有优化空间
Vg = 4 / 8 V，Vd = 0–40 V
最大电流误差
0.024087% / 0.007144%
完整电热曲线
R11 比 R10 墙钟减少 6.754%–12.257%
相对原生墙钟 0.752–0.837 倍
相对原生 CPU 1.302–1.488 倍
同环境完整曲线性能
阶段结论
推荐显式 R11，保留 R10 回退
导出器兼容默认仍为 R7
结论限定于冻结网格、模型及程序
资格与当前配置
62 点通过
最终等温回归
R11 源码下 G3 / D5 / D4
155 / 155 点通过原门限
Notes: 来源 report.md 第1、6、7节，S1/S2/S3。62与155属于不同物理配置，不加成同模型独立偏压覆盖。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 3: 算例背景与实际器件结构
二维 Si / SiO₂ LDMOS。沿用原始网格、逐节点掺杂与晶向，电流按单位出平面宽度报告。
Notes: report.md 2.1及figures/01_mesh.png。x/y是原文件坐标，不能等同栅长或沟道长度。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 4: 基本参数与扫描范围
项目 | 本次实际设置
器件 / 网格 | 二维硅 LDMOS，10,241 节点，19,782 个三角形
硅与界面 | 硅区 5,723 节点，10,515 单元，Si/oxide 界面节点 762
坐标与单位 | x：−10.32～10 μm，y：0～11 μm，入口转换为 SI
接触 / 晶向 | gate、source、drain、substrate、th_lat；X=[100]，Y=[010]
输出特性 | Vg=4/8 V，Vd=0–40 V，各 31 个精确参考点
转移特性 | G3：Vd=0.1 V，Vg=0–5 V，共 31 点
热环境 / 电流 | 环境 300 K，有限热阻边界；电流统一 A/m
掺杂直接读取原始 donor / acceptor 场。31 个输出点不等于只有 31 次内部推进。
Notes: report.md 2.1。原评分A/μm与图示A/m相差10^6。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 5: 物理模型与分阶段验证
阶段 | 生效物理与目的 | 本轮证据
G3 | 无 IALMob 等温 Id–Vg，检查阈值与跨导 | 31 点，既有预偏置种子
D5 | 无 IALMob 等温 Id–Vd | 双栅压共 62 点
D4 | 包含 IALMob 的经典等温 Id–Vd | 双栅压共 62 点
D0 | Fermi / BGN、SRH / Auger、IALMob、高场饱和 有限空穴接触与四方程晶格自热 | 生产 R11，冷启动 62 点 两轮同 VM 完整配对
原 Solve 未联立量子方程。Thermodynamic / Peltier / RecGenHeat 不属于本次生效配置。
Notes: report.md 2.2、3，S4/S5/S6。D3/D2/D1的原脚本声明与实际激活范围已审计，不计作新增曲线。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 6: 仿真参数设置
项目 | Sentaurus D0 | Vela R11 D0
初始化 | Poisson 上限 100，阻尼 10⁻⁴ 再耦合平衡与栅压预偏置 | 中性 300 K，Poisson / 耦合平衡 8 V 预偏置经过 4 V
漏压步长，V | 初始 0.01 / 最小 0.00004 最大 2 | 初始 0.1 / 最小 0.0001 最大 1.333333
漏压迭代 / 预测 | 上限 25，Notdamped=100 Extrapolate | 上限 60，growth_newton=12 受保护线性预测
收敛控制 | Digits=6 ErrRef(n,p)=10⁸ cm⁻³ | 分块残差、逐行闭合与守恒 有界更新及残差线搜索
线性后端 / 输出 | 原生配置与日志 31 点电流及匹配场输出 | UMFPACK，复用符号分析 保留全部尝试和检查点
等温 G3/D5/D4 使用 Windows Release、SparseLU/COLAMD，保持独立推进协议及计时范围。
Notes: report.md 4.1。原生步长为归一化.00025/1e-6/.05，此表换算到40V终点。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 7: 本周工作进展：物理与生产功能
主要工作 | 结果与边界
Fermi / BGN 与温度物性 四方程 Jacobian、一致热源 | D0 双栅压完整曲线与 300 K 冻结回放通过 建立电热自洽求解路径
有限 hRecVelocity、Auger 生成语义 共享等温路径同步 | 完成接触与局部物性联合复核 共享改动后独立复核 G3/D5/D4
Poisson 边系数与电荷体积对齐 | 40 V 导带最大差约 387.6 / 462.1 meV 降至 7.8 / 26.7 meV
生产运行器及联合验收 | 初始化、扫描、失败恢复、保存 / 加载通过 局部密度采用获批准的 RMS 2% 合同
固定状态算子诊断与自洽曲线验收分别执行，新模型重新取得完整曲线资格。
Notes: report.md 5，S4–S8/S12。遵循用户修改，工作进展表不保留日期/阶段列。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 8: 本周工作进展：数值与性能
主要工作 | 结果与当前决策
外推、切线、NGMRES、局部投影 自然阻尼、Jacobian 刷新、伪瞬态 | 未取得稳定整体收益，未晋级 保留失败证据和原终态门限
有限接触近稳态一致性修复 | 形成 R9，漏压更新 366 / 321 降至 344 / 302 减少高压逐行闭合长尾
gprof、跨点准备与高场复用 高场显式偏导与低场符号生成 | R10 / R11 完成两轮双栅压性能配对 仅显式高场纳入 R11，生成低场保持关闭
最终源码等温长曲线回归 | G3/D5/D4 155 点通过 四条 Id–Vd 无失败回退
符号分析已复用。后续关注主体 Newton、装配次数和数值分解，避免重复认领已有收益。
Notes: report.md 5、7，S9/S10/S11/S14/S15。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 9: D0 双栅压完整 Id–Vd 曲线
Chart: Id (A/m)
| 0 | 1.33333333333 | 2.66666666667 | 4 | 5.33333333333 | 6.66666666667 | 8 | 9.33333333333 | 10.6666666667 | 12 | 13.3333333333 | 14.6666666667 | 16 | 17.3333333333 | 18.6666666667 | 20 | 21.3333333333 | 22.6666666667 | 24 | 25.3333333333 | 26.6666666667 | 28 | 29.3333333333 | 30.6666666667 | 32 | 33.3333333333 | 34.6666666667 | 36 | 37.3333333333 | 38.6666666667 | 40
Sentaurus Vg4 | -5.8408e-13 | 55.0249 | 89.4234 | 109.1696 | 120.077 | 125.3731 | 127.4875 | 128.1233 | 128.1757 | 127.988 | 127.6823 | 127.3168 | 126.9156 | 126.4892 | 126.0425 | 125.5775 | 125.1 | 124.6132 | 124.1191 | 123.6201 | 123.1187 | 122.6162 | 122.1137 | 121.6119 | 121.1112 | 120.6117 | 120.1139 | 119.6185 | 119.1258 | 118.6367 | 118.1509
Vela Vg4 | 0 | 55.027 | 89.4228 | 109.1607 | 120.0585 | 125.347 | 127.4574 | 128.0924 | 128.1456 | 127.9594 | 127.6556 | 127.2921 | 126.8929 | 126.4686 | 126.0239 | 125.5609 | 125.0855 | 124.6005 | 124.1083 | 123.6112 | 123.1116 | 122.6107 | 122.1099 | 121.6097 | 121.1105 | 120.6125 | 120.1162 | 119.6222 | 119.1308 | 118.6429 | 118.1584
Sentaurus Vg8 | -5.1807e-13 | 72.016 | 122.5066 | 156.5694 | 180.2205 | 197.4575 | 210.4237 | 220.3479 | 227.9949 | 233.875 | 238.4286 | 241.9269 | 244.5627 | 246.4949 | 247.8468 | 248.7108 | 249.1684 | 249.2877 | 249.1281 | 248.7417 | 248.16 | 247.4102 | 246.5185 | 245.5132 | 244.414 | 243.2364 | 241.9985 | 240.7098 | 239.3789 | 238.0151 | 236.6271
Vela Vg8 | 0 | 72.0198 | 122.5154 | 156.5802 | 180.231 | 197.4663 | 210.4302 | 220.3517 | 227.9959 | 233.8733 | 238.4244 | 241.9204 | 244.5542 | 246.4848 | 247.8353 | 248.6983 | 249.1551 | 249.274 | 249.1141 | 248.7276 | 248.1461 | 247.3966 | 246.5055 | 245.5009 | 244.4025 | 243.2259 | 241.9891 | 240.7016 | 239.3721 | 238.0098 | 236.6233
非零点最大电流误差：Vg4 为 0.024087%，Vg8 为 0.007144%。高压温升反馈使输出电流下降。
Notes: data/d0_curves.csv。原生实线、Vela圆点。原始冻结证据见S1。零压单独验收，不计算相对误差。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 10: D0 晶格温度与热反馈
Chart: 峰值温度 (K)
| 0 | 1.33333333333 | 2.66666666667 | 4 | 5.33333333333 | 6.66666666667 | 8 | 9.33333333333 | 10.6666666667 | 12 | 13.3333333333 | 14.6666666667 | 16 | 17.3333333333 | 18.6666666667 | 20 | 21.3333333333 | 22.6666666667 | 24 | 25.3333333333 | 26.6666666667 | 28 | 29.3333333333 | 30.6666666667 | 32 | 33.3333333333 | 34.6666666667 | 36 | 37.3333333333 | 38.6666666667 | 40
Sentaurus Vg4 | 300 | 301.2943 | 304.34 | 308.1932 | 312.274 | 316.2945 | 320.1762 | 323.9462 | 327.6455 | 331.2928 | 334.8954 | 338.4616 | 341.9942 | 345.4962 | 348.9687 | 352.4106 | 355.8254 | 359.2141 | 362.577 | 365.9152 | 369.2306 | 372.5212 | 375.7892 | 379.0348 | 382.2587 | 385.4588 | 388.6343 | 391.7867 | 394.9161 | 398.026 | 401.1124
Vela Vg4 | 300 | 301.2941 | 304.3394 | 308.1918 | 312.2712 | 316.2902 | 320.1704 | 323.9393 | 327.6377 | 331.2844 | 334.8865 | 338.4524 | 341.9848 | 345.4868 | 348.9593 | 352.4014 | 355.8165 | 359.2056 | 362.569 | 365.9078 | 369.2239 | 372.5152 | 375.784 | 379.0305 | 382.2554 | 385.4564 | 388.6331 | 391.7866 | 394.9172 | 398.0283 | 401.1159
Sentaurus Vg8 | 300 | 301.726 | 305.8326 | 311.5269 | 318.076 | 325.1736 | 332.6411 | 340.3595 | 348.2411 | 356.2153 | 364.2592 | 372.3407 | 380.4284 | 388.4986 | 396.5313 | 404.5132 | 412.4277 | 420.2672 | 428.0258 | 435.7028 | 443.2922 | 450.7838 | 458.172 | 465.4613 | 472.6489 | 479.7322 | 486.714 | 493.59 | 500.3558 | 507.014 | 513.5686
Vela Vg8 | 300 | 301.7258 | 305.8324 | 311.5268 | 318.0759 | 325.1733 | 332.6404 | 340.3581 | 348.2388 | 356.2118 | 364.2544 | 372.3344 | 380.4205 | 388.4889 | 396.5197 | 404.4999 | 412.4122 | 420.2499 | 428.0064 | 435.6813 | 443.2686 | 450.7581 | 458.1443 | 465.4315 | 472.6171 | 479.6985 | 486.6784 | 493.5525 | 500.3167 | 506.9734 | 513.5266
40 V 原生峰值温度约 401.112 K / 513.569 K。全曲线峰值温升最大误差 0.009401 K / 0.041982 K。
Notes: data/d0_curves.csv，report.md 6.2/S1。峰值差与最大同节点温度差是不同指标。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 11: 40 V 温度场与空间误差
全曲线体积加权温度 RMS 最大误差为 0.006308 K / 0.010847 K，热平衡远小于 0.1% 门限。
Notes: figures/06_temperature_fields.png，report.md 6.2。使用原生和Vela匹配节点及几何。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 12: 局部密度与带边差异
Chart: 全硅 / 界面、n / p 的最差分组
| 0 | 1.33333333333 | 2.66666666667 | 4 | 5.33333333333 | 6.66666666667 | 8 | 9.33333333333 | 10.6666666667 | 12 | 13.3333333333 | 14.6666666667 | 16 | 17.3333333333 | 18.6666666667 | 20 | 21.3333333333 | 22.6666666667 | 24 | 25.3333333333 | 26.6666666667 | 28 | 29.3333333333 | 30.6666666667 | 32 | 33.3333333333 | 34.6666666667 | 36 | 37.3333333333 | 38.6666666667 | 40
Vg4 最差分组 | 0.00058977 | 0.0023169 | 0.0043023 | 0.01785 | 0.030024 | 0.035109 | 0.02595 | 0.023313 | 0.023512 | 0.024095 | 0.036727 | 0.032336 | 0.033691 | 0.042031 | 0.052746 | 0.062836 | 0.072754 | 0.084306 | 0.084858 | 0.45216 | 0.50851 | 0.46998 | 0.48356 | 0.44337 | 0.46449 | 0.39825 | 0.34203 | 0.39054 | 0.37021 | 0.34189 | 0.31933
Vg8 最差分组 | 0.00082088 | 0.0044153 | 0.009058 | 0.010789 | 0.012993 | 0.015818 | 0.016468 | 0.017488 | 0.019722 | 0.021624 | 0.026245 | 0.034348 | 0.04408 | 0.056048 | 0.069486 | 0.085629 | 0.10359 | 0.12292 | 0.14647 | 1.1013 | 1.2849 | 1.107 | 0.93136 | 0.78692 | 0.68348 | 0.55218 | 0.51017 | 0.56573 | 0.61156 | 0.6901 | 1.1358
Chart: 导带与价带的最差绝对差
| 0 | 1.33333333333 | 2.66666666667 | 4 | 5.33333333333 | 6.66666666667 | 8 | 9.33333333333 | 10.6666666667 | 12 | 13.3333333333 | 14.6666666667 | 16 | 17.3333333333 | 18.6666666667 | 20 | 21.3333333333 | 22.6666666667 | 24 | 25.3333333333 | 26.6666666667 | 28 | 29.3333333333 | 30.6666666667 | 32 | 33.3333333333 | 34.6666666667 | 36 | 37.3333333333 | 38.6666666667 | 40
Vg4 | 0.33198 | 0.33313 | 0.33544 | 0.33812 | 0.61234 | 0.77886 | 0.78121 | 0.71089 | 0.63984 | 0.57911 | 0.52636 | 0.47873 | 0.59184 | 0.85051 | 1.1456 | 1.458 | 1.7684 | 2.1064 | 2.4555 | 2.8305 | 3.217 | 3.6134 | 4.0073 | 4.4272 | 4.9007 | 5.3777 | 5.8502 | 6.3167 | 6.7871 | 7.2596 | 7.803
Vg8 | 0.33198 | 0.33351 | 0.33678 | 0.34086 | 0.43735 | 0.61052 | 0.8378 | 1.1307 | 1.4972 | 1.9362 | 2.4606 | 3.0454 | 3.686 | 4.4125 | 5.2136 | 6.0799 | 6.963 | 7.9519 | 8.9803 | 10.1129 | 11.2758 | 12.5396 | 13.7958 | 15.1904 | 16.6539 | 18.0675 | 19.741 | 21.3434 | 23.0645 | 24.8122 | 26.6531
最大密度 RMS 0.50851% / 1.28486%，带边差 7.803 / 26.653 meV。门限为 2% / 30 meV，仍有局部余差。
Notes: data/local_field_metrics.csv。对四个分组指标取逐偏压最大。密度仅参考密度>峰值1e-12且硅体积正的节点。旧1%合同有4个Vg8界面超限点。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 13: D5 等温双栅压 Id–Vd 曲线
Chart: Vg = 4 V
| 0 | 1.33333333333 | 2.66666666667 | 4 | 5.33333333333 | 6.66666666667 | 8 | 9.33333333333 | 10.6666666667 | 12 | 13.3333333333 | 14.6666666667 | 16 | 17.3333333333 | 18.6666666667 | 20 | 21.3333333333 | 22.6666666667 | 24 | 25.3333333333 | 26.6666666667 | 28 | 29.3333333333 | 30.6666666667 | 32 | 33.3333333333 | 34.6666666667 | 36 | 37.3333333333 | 38.6666666667 | 40
Sentaurus | -3.6542e-13 | 93.9725 | 141.7942 | 168.5918 | 186.3882 | 198.7788 | 207.1867 | 212.6059 | 215.9171 | 217.9158 | 219.1784 | 220.0427 | 220.6844 | 221.1922 | 221.6131 | 221.9742 | 222.2926 | 222.5792 | 222.8415 | 223.0833 | 223.3057 | 223.511 | 223.7018 | 223.8794 | 224.0452 | 224.1996 | 224.3435 | 224.4778 | 224.6032 | 224.7215 | 224.8332
Vela | 0 | 95.0194 | 143.7642 | 171.127 | 189.3119 | 201.9442 | 210.4831 | 215.9398 | 219.2269 | 221.1833 | 222.4077 | 223.2453 | 223.8679 | 224.3632 | 224.7764 | 225.1336 | 225.4484 | 225.7306 | 225.9884 | 226.2287 | 226.4542 | 226.6661 | 226.8651 | 227.052 | 227.2273 | 227.3915 | 227.5452 | 227.6891 | 227.8243 | 227.9514 | 228.0718
Chart: Vg = 8 V
| 0 | 1.33333333333 | 2.66666666667 | 4 | 5.33333333333 | 6.66666666667 | 8 | 9.33333333333 | 10.6666666667 | 12 | 13.3333333333 | 14.6666666667 | 16 | 17.3333333333 | 18.6666666667 | 20 | 21.3333333333 | 22.6666666667 | 24 | 25.3333333333 | 26.6666666667 | 28 | 29.3333333333 | 30.6666666667 | 32 | 33.3333333333 | 34.6666666667 | 36 | 37.3333333333 | 38.6666666667 | 40
Sentaurus | 1.0444e-12 | 120.9487 | 187.9884 | 227.1552 | 254.5096 | 275.6902 | 292.9783 | 307.5617 | 320.1078 | 331.0602 | 340.7335 | 349.3602 | 357.0872 | 364.0534 | 370.3436 | 376.027 | 381.1697 | 385.826 | 390.0498 | 393.9031 | 397.4065 | 400.5741 | 403.4447 | 406.0636 | 408.4439 | 410.6067 | 412.588 | 414.4033 | 416.0672 | 417.6032 | 419.0278
Vela | 0 | 122.21 | 190.5111 | 230.623 | 258.5973 | 280.1704 | 297.7094 | 312.4582 | 325.1154 | 336.1436 | 345.8727 | 354.5346 | 362.29 | 369.2542 | 375.5207 | 381.174 | 386.2816 | 390.9035 | 395.0981 | 398.9086 | 402.3657 | 405.492 | 408.3152 | 410.8737 | 413.2088 | 415.3334 | 417.2683 | 419.0495 | 420.6952 | 422.2125 | 423.6179
无 IALMob 控制。最大电流误差 1.5924% / 1.6251%，两条曲线共 62 点通过。
Notes: data/isothermal_idvd.csv，report.md 6.4/S2。D5独立原生参考，R11源码WindowsReleaseSparseLU，零漏压重新闭合后完整推进。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 14: D4 等温双栅压 Id–Vd 曲线
Chart: Vg = 4 V
| 0 | 1.33333333333 | 2.66666666667 | 4 | 5.33333333333 | 6.66666666667 | 8 | 9.33333333333 | 10.6666666667 | 12 | 13.3333333333 | 14.6666666667 | 16 | 17.3333333333 | 18.6666666667 | 20 | 21.3333333333 | 22.6666666667 | 24 | 25.3333333333 | 26.6666666667 | 28 | 29.3333333333 | 30.6666666667 | 32 | 33.3333333333 | 34.6666666667 | 36 | 37.3333333333 | 38.6666666667 | 40
Sentaurus | 8.7289e-14 | 55.2557 | 90.4829 | 111.351 | 123.4303 | 129.7724 | 132.8167 | 134.33 | 135.2425 | 135.9005 | 136.4291 | 136.8897 | 137.3034 | 137.6771 | 138.0147 | 138.3204 | 138.6013 | 138.8606 | 139.1007 | 139.325 | 139.5358 | 139.7343 | 139.9221 | 140.0998 | 140.2678 | 140.4265 | 140.5764 | 140.7185 | 140.8539 | 140.9833 | 141.1066
Vela | 0 | 55.887 | 91.7483 | 113.1308 | 125.5803 | 132.1646 | 135.3138 | 136.8597 | 137.7778 | 138.4352 | 138.9598 | 139.4131 | 139.8196 | 140.1944 | 140.5403 | 140.8564 | 141.1475 | 141.4166 | 141.6669 | 141.9016 | 142.1225 | 142.3305 | 142.5274 | 142.7137 | 142.8904 | 143.0577 | 143.2161 | 143.3661 | 143.5086 | 143.645 | 143.776
Chart: Vg = 8 V
| 0 | 1.33333333333 | 2.66666666667 | 4 | 5.33333333333 | 6.66666666667 | 8 | 9.33333333333 | 10.6666666667 | 12 | 13.3333333333 | 14.6666666667 | 16 | 17.3333333333 | 18.6666666667 | 20 | 21.3333333333 | 22.6666666667 | 24 | 25.3333333333 | 26.6666666667 | 28 | 29.3333333333 | 30.6666666667 | 32 | 33.3333333333 | 34.6666666667 | 36 | 37.3333333333 | 38.6666666667 | 40
Sentaurus | 1.0681e-13 | 72.4144 | 124.5246 | 161.1385 | 188.0585 | 209.1276 | 226.3459 | 240.8004 | 253.1764 | 263.9151 | 273.3986 | 281.8504 | 289.4077 | 296.2132 | 302.3544 | 307.9077 | 312.9416 | 317.5186 | 321.698 | 325.5258 | 329.0275 | 332.227 | 335.1511 | 337.84 | 340.3074 | 342.5773 | 344.6744 | 346.6052 | 348.3806 | 350.013 | 351.5196
Vela | 0 | 73.1541 | 126.0614 | 163.4256 | 191.0178 | 212.6358 | 230.273 | 245.0629 | 257.7048 | 268.6619 | 278.324 | 286.9162 | 294.6027 | 301.505 | 307.7203 | 313.3335 | 318.4188 | 323.0446 | 327.2606 | 331.1035 | 334.6139 | 337.8187 | 340.7426 | 343.4243 | 345.8965 | 348.1623 | 350.2458 | 352.1689 | 353.9351 | 355.5581 | 357.0558
含 IALMob 的经典等温控制。最大电流误差 1.8918% / 1.8015%，共 62 点通过。
Notes: data/isothermal_idvd.csv，report.md 6.4/S2。D4独立原生参考，R11源码WindowsReleaseSparseLU，零漏压重新闭合后完整推进。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 15: G3 转移特性与阈值、跨导
Chart: 线性电流
| 0 | 0.166666666667 | 0.333333333333 | 0.5 | 0.666666666667 | 0.833333333333 | 1 | 1.16666666667 | 1.33333333333 | 1.5 | 1.66666666667 | 1.83333333333 | 2 | 2.16666666667 | 2.33333333333 | 2.5 | 2.66666666667 | 2.83333333333 | 3 | 3.16666666667 | 3.33333333333 | 3.5 | 3.66666666667 | 3.83333333333 | 4 | 4.16666666667 | 4.33333333333 | 4.5 | 4.66666666667 | 4.83333333333 | 5
Sentaurus | 3.2968e-09 | 6.7704e-08 | 1.8607e-06 | 6.4622e-05 | 0.0026166 | 0.098895 | 1.2542 | 2.8279 | 3.8799 | 4.6551 | 5.2704 | 5.7807 | 6.2163 | 6.5957 | 6.9314 | 7.232 | 7.5038 | 7.7517 | 7.9793 | 8.1895 | 8.3848 | 8.5669 | 8.7375 | 8.8979 | 9.0493 | 9.1924 | 9.3283 | 9.4574 | 9.5806 | 9.6982 | 9.8108
Vela | 3.6847e-09 | 7.9715e-08 | 2.3011e-06 | 8.2748e-05 | 0.0033484 | 0.12155 | 1.3717 | 2.9201 | 3.9558 | 4.7241 | 5.3365 | 5.8457 | 6.2811 | 6.6607 | 6.9969 | 7.2982 | 7.5708 | 7.8195 | 8.0479 | 8.259 | 8.4551 | 8.6381 | 8.8096 | 8.9709 | 9.1231 | 9.2671 | 9.4038 | 9.5338 | 9.6578 | 9.7763 | 9.8897
Chart: 对数电流
| 0 | 0.166666666667 | 0.333333333333 | 0.5 | 0.666666666667 | 0.833333333333 | 1 | 1.16666666667 | 1.33333333333 | 1.5 | 1.66666666667 | 1.83333333333 | 2 | 2.16666666667 | 2.33333333333 | 2.5 | 2.66666666667 | 2.83333333333 | 3 | 3.16666666667 | 3.33333333333 | 3.5 | 3.66666666667 | 3.83333333333 | 4 | 4.16666666667 | 4.33333333333 | 4.5 | 4.66666666667 | 4.83333333333 | 5
Sentaurus | -8.4819 | -7.1694 | -5.7303 | -4.1896 | -2.5823 | -1.0048 | 0.098351 | 0.45147 | 0.58882 | 0.66793 | 0.72184 | 0.76198 | 0.79353 | 0.81926 | 0.84082 | 0.85926 | 0.87528 | 0.8894 | 0.90196 | 0.91326 | 0.92349 | 0.93282 | 0.94139 | 0.94929 | 0.95661 | 0.96343 | 0.9698 | 0.97577 | 0.98139 | 0.98669 | 0.99171
Vela | -8.4336 | -7.0985 | -5.6381 | -4.0822 | -2.4752 | -0.91524 | 0.13726 | 0.4654 | 0.59723 | 0.67432 | 0.72726 | 0.76684 | 0.79803 | 0.82352 | 0.84491 | 0.86321 | 0.87914 | 0.89318 | 0.90568 | 0.91693 | 0.92712 | 0.93642 | 0.94496 | 0.95284 | 0.96014 | 0.96694 | 0.9733 | 0.97927 | 0.98488 | 0.99017 | 0.99518
31 点通过。阈值差 10.752 mV，最大 gm 误差 1.6101%，对数误差 P95 为 0.09967 dex。
Notes: data/g3_idvg.csv，S2。G3从既有栅压预偏置种子开始，不认领本轮冷启动。对数图实际可编辑数据为log10电流。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 16: 关键结果与工程验收
指标 | Vg = 4 V | Vg = 8 V | 验收口径
D0 最大电流误差 | 0.024087% | 0.007144% | 原电学合同通过
密度最差分组 RMS | 0.508509% | 1.284860% | ≤2%
最大带边绝对差 | 7.803 meV | 26.653 meV | ≤30 meV
峰值温升最大误差 | 0.009401 K | 0.041982 K | ≤max(1 K, 参考温升×5%)
温度场最大 RMS | 0.006308 K | 0.010847 K | ≤max(1 K, 温升场 RMS×5%)
热平衡最大相对误差 | 约 1.17×10⁻¹⁴ | 约 1.00×10⁻¹⁴ | ≤0.1%
密度门限由 1% 调为 2% 已获批准。RMS 通过不代表每个节点误差均小于 2%。
Notes: report.md 6/S1/S6。电流此处展示最大值，完整验收还含中位/P95、微分电阻、电流比与KCL。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 17: 完整曲线同 VM 重复性能
Chart: 端到端墙钟 (s)
| 4 V / 1 | 4 V / 2 | 8 V / 1 | 8 V / 2
R10 | 406.7559 | 398.5823 | 381.2495 | 354.9968
R11 | 358.3921 | 365.6545 | 334.5198 | 331.019
Sentaurus | 467.0242 | 436.6218 | 444.756 | 434.8908
Chart: CPU 时间 (s)
| 4 V / 1 | 4 V / 2 | 8 V / 1 | 8 V / 2
R10 | 406.6377 | 398.4168 | 381.0954 | 354.1831
R11 | 358.3027 | 365.4194 | 334.4288 | 330.8654
Sentaurus | 275.2709 | 245.6051 | 254.1631 | 244.1812
R11 对 R10 墙钟减少 6.754%–12.257%。墙钟含原生启动等待，CPU 仍为原生 1.302–1.488 倍。
Notes: data/paired_performance.csv，S1。LinuxGCC11.2.1ReleaseUMFPACK，同VM串行含初始化预偏置失败输出，不含审计。两轮不足以构成统计置信区间。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 18: Newton 更新与单次求解成本
Chart: 次数
| R7 | R9 | R10 | R11 | Sentaurus
Vg4 | 366 | 344 | 344 | 344 | 215
Vg8 | 321 | 302 | 302 | 303 | 200
接触一致性修复
R9 相比 R7 更新减少
6.01% / 5.92%
R10 / R11 的主要收益
减少几何准备与装配成本
更新数仍约为原生
1.60 / 1.52 倍
漏压口径，排除栅压预偏置。R11 的 Vg8 在 40 V 多 1 次 floor 更新，两轮均计入。
Notes: report.md 7.2。原生215/200为正因子更新，含零漏压各1次。R10/R11前后加速不能跨实验直接相乘。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 19: 完成范围与后续任务
优先任务 | 具体工作及判断依据
等温 UMFPACK 对照 | D0 已使用 UMFPACK。等温入口需接入并验证结构复用 依次做真实矩阵、代表点、前 8 点和完整曲线
主体 Newton 与装配次数 | 围绕固定慢收敛样本检查接受规则、状态表示和重复残差装配 保留失败、恢复及全部候选的成本
低场生成内核与局部余差 | 分析真实分布下的调用、分支和缓存命中 继续隔离界面输运及 Fermi / BGN 耦合
适用范围与工程质量 | 834/834 CTest、长曲线、恢复与来源记录已有证据 其他网格、晶向及偏压范围仍需独立验证
当前资格覆盖原脚本生效范围。后续目标是降低 CPU 和迭代成本，并扩大跨算例适用性。
Notes: report.md 8/9/S13。历史矩阵UMFPACK收益不等同本周完整等温曲线收益。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 20: 技术附录：四方程电热模型
未知量 u = (ψ, φn, φp, T)
−∇·(ε∇ψ) = q(p − n + ND⁺ − NA⁻) + ρf
∇·Jn = qR ∇·Jp = −qR
−∇·[κ(T)∇T] = H qT = −κ∇T
边电流与热源共用离散路径
Pe = In,e Δ(Ec/q) + Ip,e Δ(Ev/q)，两端各沉积 Pe / 2，保留负功
Jacobian 保留电学与温度交叉项。原 D0 未额外启用 Peltier / RecGenHeat。
Notes: report.md 3.1。边方向由电流/带边差合同统一，Ec/Ev以能量定义，源码eV差数值等价对应V。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 21: 技术附录：Fermi 统计与 BGN
n = Nc(T) F(1/2)[(EFn − Ec)/(kBT)]
p = Nv(T) F(1/2)[(Ev − EFp)/(kBT)]
dF(1/2)/dη = F(−1/2)(η)
ΔEg,OS = Eref { ln(N/Nref) + √[ln²(N/Nref) + 1/2] }
函数、导数和逆函数一起验证
完整 BGN 包含 Fermi 修正，按原生语义固定在 300 K 计算。
局部温度仍进入 Eg、Nc、Nv、密度及其温度偏导。
记号 F(±1/2) 表示阶次为 ±1/2 的归一化 Fermi 积分。
Notes: report.md 3.2。归一化Fermi积分，N=ND+NA，零掺杂单独处理。Eref=.009eV,Nref=1e17cm^-3。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 22: 技术附录：复合与生成语义
P = np − γn γp (ni,eff)²，γ = F(1/2)(η) exp(−η)
RSRH = P / [ τp(n + γn ni,eff) + τn(p + γp ni,eff) ]
RAuger = [Cn(n,T)n + Cp(p,T)p] max(P, 0)
Cn = (an + bn t + cn t²)[1 + Hn exp(−n/N0n)]，t = T/300
普通 Auger 未启用 WithGeneration，SRH 的生成行为仍保留。
近平衡使用稳定表达，避免直接相减丢失有效位。
Notes: report.md 3.3/S5/S8。共享等温路径同步生成开关后已复核G3/D5/D4。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 23: 技术附录：高场迁移率与显式偏导
μ = μ0 / [1 + (μ0E/vsat)ᵝ]^(1/β)
x = μ0E/vsat，s = xᵝ，d = (1+s)^(1/β)，r = s/(1+s)
∂μ/∂μ0 = 1/[d(1+s)] ∂μ/∂E = −μr/E
∂lnμ/∂T = β′[ln(1+s) − r ln s]/β² + r vsat′/vsat
完整温度链式：dμ/dT = (∂μ/∂μ0)μ0′ + (∂μ/∂E)E′ + ∂μ/∂T
上式场偏导适用 E>0，零场采用原分支 / 极限。R11 开启显式高场，低场符号生成保持关闭。
Notes: report.md 3.4/S9。温度显式偏导固定mu0与E，装配须加完整链式项。此处小撇号表示T偏导。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 24: 技术附录：有限接触与热边界
有限空穴接触
Jp,⊥ = q vp (p − p0) Ip,i = q vp Li (pi − p0,i)
vp = 1.93×10⁴ m/s 为常数，但 p0(T) 和中性接触电势随温度变化。
接触温度导数进入 Jacobian，不能跨温度复用旧根。
有限热阻 Robin 边界
qT·n = h(T − 300 K) h = 2×10⁶ W/(m²·K)
Rs = 0.005 cm²·K/W = 5×10⁻⁷ m²·K/W
Notes: report.md 3.5/S4/S5。接触损失向外，端子注入符号相反。Li为接触半边长度。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 25: 技术附录：生产电热求解流程
核验输入 / 几何准备
300 K 初始化与栅压预偏置
零漏压闭合 / 精确目标截短
合格历史预测与当前边界
残差 / Jacobian / 缩放 / LU
有界更新、线搜索、重表示
检查原终态门限
保存状态 / 更新历史与步长
失败：回退状态并减步
到达 40 V：联合验收
通过
失败
未收敛但仍可迭代时返回装配。成功未到终点或失败减步后，返回目标选择。所有尝试均计入成本。
Notes: report.md 4.3。概念流程，可编辑节点及连接线。图中循环由下方文字注明，避免交叉线遮挡。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 26: 技术附录：Newton 求解伪代码
context = prepare_immutable_geometry_and_inputs()
state = initialize_neutral_300K_and_gate_prebias()
require original_zero_bias_gates(state)
for each exact drain target:
trial = guarded_predict(state, truncated_step)
for k in Newton_budget:
F, J, physics = assemble(trial, context)
if original_gates_pass(F, physics): accept; break
if contact_repair_eligible: repair_and_recheck()
reuse_symbolic_analysis_if_pattern_matches(J)
direction = sparse_LU_solve(scaled_J, -scaled_F)
candidate = bounded_residual_line_search(direction)
if failed_or_stagnated: mark_failed; break
trial = recenter_preserving_small_QF(candidate)
record_ALL_work_and_cost()
if accepted: save_state_and_update_history()
else: restore_state_and_reduce_step()
概念级伪代码。接触修复有独立保护条件，终态门限保持不变。
Notes: report.md 4.3。最小步长仍失败时停止并保存证据；最后对曲线、局部场、热平衡及配对计时联合审计。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 27: 技术附录：数值闭合与物性参数
项目 | 当前设置
分块残差 | Poisson ≤5×10⁻⁸，电子 ≤10⁻¹¹，空穴 ≤3×10⁻¹⁰
逐行闭合 | eps_row=10⁻⁸，保留原行尺度和小量处理
硅 / 氧化层 εr | 11.7 / 3.9
Eg(300) / χ(300) | 1.12416 eV / 4.0727 eV
BGN 参数 | Eref=0.009 eV，Nref=10¹⁷ cm⁻³，带边分配 0.5
硅热导 κ(T) | 100 / [−0.0393 + 0.00155T + 1.82×10⁻⁶T²] W/(m·K)
SiO₂ 热导 / 热平衡 | 1.4 W/(m·K)，全域稳态热平衡相对误差 ≤0.1%
缩放残差门限不能解读为电压或相对电流误差。函数、导数、完整装配和曲线分别验证。
Notes: report.md 3.2、4.4。详细Auger/SRH和Fermi参数及出处保留在Markdown。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。

## Slide 28: 技术附录：配对计时数据与证据
栅压 / 轮次 | R10 墙钟 s | R11 墙钟 s | 原生墙钟 s | R11/原生 CPU
4 V / 1 | 406.756 | 358.392 | 467.024 | 1.3016
4 V / 2 | 398.582 | 365.654 | 436.622 | 1.4878
8 V / 1 | 381.250 | 334.520 | 444.756 | 1.3158
8 V / 2 | 354.997 | 331.019 | 434.891 | 1.3550
详细材料与数据来源
report.md：完整模型、参数、验收合同及证据索引
data/：精确曲线、局部指标与配对计时
S1：R11 完整重复联合验收 S2：R11 等温完整曲线
同 VM 串行、同初始化与输出范围。两轮重复不能替代统计置信区间，也不等同跨平台性能。
Notes: report.md 7.1，data/paired_performance.csv。主证据S1/S2/S3。中断的原生运行保留，正式配对从冷启动重跑。
可编辑图表数值按 Excel 兼容精度保留 12 位有效数字；验收统计来自完整精度原始证据。
资料目录：docs/reports/ldmos_review_2026-09-12_17/。详细证据与来源见report.md。